（D）1.紅磚是（A）可燃材料（B）易燃材料（C）耐燃材料（D）不燃材料。

（A）2.優良紅磚的顏色應一致呈（A）深紅色（B）土黃色（C）灰色（D）黑色。

（A）3.庫存水泥應採（A）先到先用（B）先到後用（C）後到先用（D）不必區分。

（B）4.依中國國家標準（CNS）規定，磚之等級分為（A）一等級（B）二等級（C）四等級（D）五等級。

（A）5.二五時是指其長度約為整磚之（A）百分之二十五（B）百分之五十（C）百分之七十五（D）十分之五十。

（D）6.砌磚用之砂應採用（A）細川砂（B）含土的砂（C）海砂（D）粗川砂。

（A）7.若紅磚的尺寸為230mmxll0mmx60半條磚的長度應為（A）230mm（B）1l5mm （C）ll0mm（D）55mm。

（D）8.下列何者不是砌磚之材料？（A）水泥（B）砂（C）石灰（D）石子。

（C）9.下列何者不是紅磚品質的檢驗項目？（A）吸水率（B）尺寸（C）伸長率（D）抗壓強度。

（C）10.紅磚的吸水率是（A）面積比（B）體積比（C）重量比（D）濕度比。

（B）11.下列何者不是品質優良之紅磚應具備之條件？（A）強度高（B）吸水性佳（C）敲理時聲音清脆（D）稜角方正、表面平整、色澤一致。

（D）12.紅磚的製造原料為（A）砂（B）砂加石灰石（C）砂加水泥（D）黏土。

（B）13.紅磚牆面白華，可使用什麼藥劑清洗？（A）稀硫酸（B）稀鹽酸（C）稀硝酸（D）稀醋酸。

（C）14.何種磚牆必須勾縫（A）內牆（B）擋土牆（C）清水磚牆（D）外牆。

（A）15. 1/2磚牆應採用下列何種砌法？（A）順磚砌法剖英式砌法（B）丁磚砌法（C）法式砌磚法（D）英式砌磚法。

（A）16.波特蘭水泥之種類甚多，一般建築用之水泥係屬於（A）普通波特蘭水泥（B）早強波特蘭水泥（C）改良波特蘭水泥（D）白水泥。

（D）17.水泥本身具（A）強度（B）黏性（C）強度及黏性（D）無強度及黏性。

（C）18.水泥的主要材料事黏土及（A）石英（B）二氧化矽（C）石灰石（D）太白粉。

（C）19.波特蘭水泥第一種，通常呈何種顏色？（A）黑色（B）紅色（C）綠灰色（D）白色。

（B）20.符合級配規定的優良砂，其顆粒應（A）大小一致（B）大小有一定的比例（C）大小隨意混合（D）無嚴格規定。

（D）21.水泥貯存於倉庫中應注意（A）防空（B）防風（C）防旱（D）防潮。

（C）22.哪一種砂適用於水泥砂漿？（A）海砂（B）含有土塊之河砂（C）清潔之河砂（D）含有雜質之砂。

（D）23.拌合用水以下列何者為佳？（A）河水（B）最近之水源（C）海水（D）自來水。

（A）24.水泥與水發生化學作用稱為（A）水化作用（B）凝結作用（C）氧化作用（D）硬化作用。

（D）25.下列材料何者不是泥水工程之主要用料？（A）水泥（B）石灰（C）砂（D）皂土。

（D）26.有關水泥砂漿拌合用水之敘述，下列何者為錯誤？（A）使用潔淨的水（B）用水量過少會影響工作度（C）用水量過多會影響強度（D）應使用海水。

（A）27.庫存水泥採（A）先到先用（B）先到後用（C）後到先用（D）不必區分。

（C）28.水泥貯存不當，受潮後結成硬塊的現象稱之為（A）碳化（B）初凝（C）風化（D）假凝。

（A）29.水泥加水後，凝固產生強度之現象稱為（A）硬化作用（B）水化作用（C）氧化作用（D）乾化作用。

（C）30. 1公噸水泥約等於水泥（A）5包（B）10包（C）20包（D）50包。

（C）31.水泥與水產生之水化作用是一種（A）物理作用（B）溶解作用（C）化學作用（D）力學作用。

（C）32.水泥使用前化結塊，是因為與空氣中之那一種成分發生作用的結果？（A）氧氣（B）氮氣（C）水氣（D）二氧化碳。

（A）33.水泥砂漿在下列哪種情況下，即開產水化作用？（A）初凝前（B）初凝後（C）終凝前（D）終凝後。

（C）34.一立方公尺的水重約為（A）10公斤（B）100公斤（C）1000公斤（D）10000公斤。

（D）35.下列那一種齡期之水泥砂漿強度最高？（A）3天（B）7天（C）14天（D）28天。

（A）36.定水平最正確的工具是（A）水準儀（B）經緯儀（C）平板儀（D）連通管。

（B）37.工具不使用時應（A）任意放置（B）妥為收存（C）放置工作樓上（D）放置於工作現場。

（C）38.紅磚灰縫大小，一般是（A）3~5mm（B）5~l5mm（C）6~l0mm（D）8~18mm。

（C）39.何種磚牆必須勾縫（A）內牆（B）擋土牆（C）清水磚牆（D）外牆。

（B）40.泥工工具中之磚鑿是用來（A）砌磚（B）切磚（C）粉刷（D）刮縫。

（C）41.砌磚摔漿的工具是以（A）方鏟（B）磚鏟（C）桃形鏝刀（D）水杓最好。

（B）42.使用鏝刀每次收工時應（A）刮磨乾淨（B）水洗乾淨（C）油拭乾淨（D）水洗乾淨後再抹防銹油。

（C）43.磚鎚是屬於（A）計量工具（B）定線工具（C）切磚工具（D）拌漿工具。

（D）44.砌磚時，受擠壓溢出牆面的砂漿，以鏝刀刃邊刮除之動作稱為（A）挑漿（B）撥漿（C）擠壓（D）刮漿。

（C）45.砌磚時，摔漿動作後按著做（A）砌頭（B）敲平（C）撥漿（D）刮漿。

（A）46.簡易測設水平基準線的工具是（A）水桶水準器（B）曲尺（C）經緯儀（D）水準儀。

（C）47.可兼用來作水乎及垂苴測量的器具是（A）垂球（B）水準儀（C）水準尺（D）連通管水準器。

（B）48.測定水乎可使用的器具是（A）平板儀（B）連通管水準器（C）垂球（D）木刮尺。

（A）49.墨斗用之墨線，應使用（A）棉線（B）尼龍線（C）橡膠線（D）塑膠線。

（C）50.下列何者不適合做為垂直定線之工具?（A）經緯儀（B）水準尺（C）水準儀（D）垂球。

（A）51.欲定水平線，如無水準儀，可用什麼工具代替?（A）透明水管（B）垂球（C）角尺（D）木板尺。

（A）52.在施工位置無法繪入墨線時，多用（A）轉移墨線（B）水乎墨線（C）修正墨線（D）中心墨線。

（D）53.用透明PVC膠管測水牢時，下列何者對其測定結果沒有影響?（A）管內有氣泡（B）管內水位未靜上（C）管內堵塞（D）管內盛水量較多。

（C）54.檢查牆面內角是否直角宜採用（A）量角器（B）六折尺（C）曲尺（D）游標卡尺。

（D）55.皮數桿所用之材料以何者為宜?（A）圓杉（B）竹（C）鋼筋（D）角材。

（C）56.相交之牆面是否垂直應以何種工具量度?（A）水準尺（B）刮尺（C）曲尺（D）垂球。

（B）57.放樣作業之次序，下列那一項在先?（A）註記（B）定點（C）拉線（D）彈線。

（B）58.皮數桿上水平定線之基準之依據是（A）由地面（B）水乎基準線(點)（C）第一皮磚頂面（D）頂皮磚底面。

（C）59.皮數桿豎立時可以用何種工具校正垂直（A）墨斗（B）水線（C）垂球（D）曲尺。

（A）60.皮數桿上之皮數線以多少皮定一刻度?（A）每1皮（B）每2皮（C）每3皮（D）每4皮。

（A）61.定水平最正確的工具是（A）水準儀（B）經緯儀（C）平板儀（D）連通管。

（B）62.工具不使用時應（A）任意放置（B）妥為收存（C）放置工作樓上（D）放置於工作現場

（C）63.紅磚灰縫大小，一般是（A）3~5mm（B）5~l5mm（C）6~l0mm（D）8~18mm。

（C）64.何種磚牆必須勾縫（A）內牆（B）擋土牆（C）清水磚牆（D）外牆。

（B）65.泥工工具中之磚鑿是用來（A）砌磚（B）切磚（C）粉刷（D）刮縫。

（C）66.砌磚摔漿的工具是以（A）方鏟（B）磚鏟（C）桃形銲刀（D）水杓最好。

（B）67.使用鏝刀每次收工時應（A）刮磨乾淨（B）水洗乾淨（C）油拭乾淨（D）水洗乾淨後再抹防銹油。

（C）68.磚鎚是屬於（A）計量工具（B）定線工具（C）切磚工具（D）拌漿工具。

（D）69.砌磚時，受擠壓溢出牆面的砂漿，以鏝刀刃邊刮除之動作稱為（A）挑漿（B）撥漿（C）擠壓（D）刮漿。

（C）70.砌磚時，摔漿動作後按著做（A）砌頭（B）敲平（C）撥漿（D）刮漿。

（B）71.彈墨線時棉提起應與放樣面成（A）45度（B）90度（C）135度（D）180度。

（A）72.定水平最正確的工具是（A）水準儀（B）經緯儀（C）平板儀（D）連通管。

（C）73.下列何者不能作為直接量測水平的工具？（A）水平尺（B）水桶水準器（C）垂球（D）連通管水準器。

（C）74.可兼用來作水乎及垂直測量的器具是（A）垂球（B）水準儀（C）水準尺（D）連通管水準器。

（A）75.簡易測設水平基準線的工具是（A）連通管水準器（B）曲尺（C）經緯儀（D）水準儀。

（A）76.可替代皮數桿使用的是（A）柱（B）施工架（C）導線管（D）鋼筋。

（B）77.測定水平可使用的器具是（A）平板儀（B）連通管水準器（C）垂球（D）木刮尺。

（C）78.檢查牆面內角是否直角宜採用（A）量角器（B）六折尺（C）曲尺（D）游標卡尺。

（C）79.相交之牆面是否垂直應以何種工具量度？（A）水準尺（B）刮尺（C）曲尺（D）垂球。

（B）80.放樣作業之次序，下列那一項在先？（A）註記（B）定點（C）拉線（D）彈線。

（D）81.曲尺可用來直接測度下列那一個角度？（A）30度（B）45度（C）60度（D）90度。

（C）82.墨斗中何者有捲收墨線的功用？（A）墨斗架（B）定針（C）轉輪（D）墨線。

（C）83.彈墨線拉線時，手之位置應於線段（A）左（B）右（C）中央（D）任一點。

（B）84.曲尺是屬於（A）切琢工具（B）定線工具（C）拌漿工具（D）疊砌工具。

（B）85.工具不使用時應（A）任意放置（B）妥為收存（C）放置工作樓上（D）放置於工作現場。

（D）86.紅磚是（A）可燃材料（B）易燃材料（C）耐燃材科（D）不燃材料。

（D）87.砌磚用之水應採用（A）河水（B）海水（C）灌溉水（D）自來水。

（A）88.優良紅磚的顏色應一致呈（A）深紅色（B）土黃色（C）灰色（D）黑色。

（D）89.下列何者不是砌磚之材料?（A）水泥（B）砂（C）石灰（D）石子。

（A）90.二五磚時是指其長度約為整磚之（A）1/4（B）2/5（C）5/2（D）1/2。

（A）91.若紅磚的尺寸為230mmxll0mmx60半條磚的長度應為（A）230mm（B）1l5mm（C）ll0mm（D）55mm。

（B）92.七五磚時是指其長度約為整磚之（A）5/7（B）75/100（C）7/5（D）2/3。

（D）93.砌磚時應注意交丁原則，其搭接長度至少為（A）B/6（B）B/4（C）B/3（D）B/2。

（B）94.目前磚廠大多採用（A）八卦窯（B）自動窯（C）電氣窯（D）土窯。

（D）95.砌磚用之砂應採用（A）細川砂（B）含土的砂（C）海砂（D）粗川砂。

（C）96.下列何者不是紅磚品質的檢驗項目?（A）吸水率（B）尺寸（C）伸長率（D）抗壓強度。

（C）97.紅磚的吸水率是（A）面積比（B）體積比（C）重量比（D）濕度比。

（B）98.下列何者不是品質優良之紅磚應具備之條件？（A）強度高（B）吸水性佳（C）敲理時聲音清脆（D）稜角方正、表面乎整、色澤一致。

（C）99.紅磚灰縫大小，一般是（A）3~5mm（B）5~l5mm（C）6~l0mm（D）8~18mm。

（C）100.何種磚牆必須勾縫（A）內牆V擋土牆（C）清水磚牆（D）外牆。

（C）101.砌磚時磚塊與水線應當相距約（A）相接觸V距離愈遠愈好（C）空隙愈小愈好（D）3公分以上。

（A）102.砌磚之水線應（A）拉緊（B）不宜拉緊（C）微下垂（D）中間微上昇。

（C）103.磚長B=23cm，1/2B尺度為（A）23cm（B）11cm（C）17cm（D）2.5cm。

（D）104.建築物最常用之砌磚方法是（A）英國式（B）法國式（C）美國式（D）頂砌式。

（B）105.泥工工具中之磚鑿是用來（A）砌磚（B）切磚（C）粉刷（D）刮縫。

（B）106.磚長B=23cm，1/4B尺度為（A）23cm（B）5cm（C）11cm（D）3cm。

（C）107.砌磚摔漿的工具是以（A）方鏟（B）磚鏟（C）桃形銲刀（D）水杓最好。

（B）108.使用鏝刀每次收工時應（A）刮磨乾淨（B）水洗乾淨（C）油拭乾淨（D）水洗乾淨後再抹防銹油。

（A）109.砌疊1/2B磚牆，應採用A）順砌法（B）丁砌法（C）斜砌法（D）立砌法。

（C）110.砂漿舖妥後一般以左手持磚推擠至距已砌妥之磚塊（A）約3公分（B）約2公分（C）約1公分（D）密接處為之。

（B）111.磚塊疊放時相連二皮之磚縫（A）上下一致（B）上下錯開（C）任意放置（D）以下皆非。

（A）112.砌磚時磚塊浸水程度為（A）面乾內飽和（B）面濕即可（C）面乾內乾（D）面濕內飽和。

（C）113.紅磚疊砌前先行浸水之主要目的為（A）增加磚塊之強度（B）降低磚塊之溫度（C）避免吸收灰漿內水份（D）使砌築工作順暢。

（B）114.砌磚是污工工程，所以施作時需配戴（A）安全眼鏡（B）手套（C）耳塞（D）以上皆是。

（A）115.砌磚時應每隔幾皮拉水線？（A）1皮（B）2皮（C）5皮（D）10皮。

（B）116.砌磚之灰縫如果沒有特別規定，一般使用（A）0.5公分（B）1公分（C）1.5公分（D）2公分。

（C）117.磚鎚是屬於（A）計量工具（B）定線工具（C）切磚工具（D）拌漿工具。

（D）118.砌磚時，受擠壓溢出牆面的砂漿，以鏝刀刃邊刮除之動作稱為（A）挑漿（B）撥漿（C）擠壓（D）刮漿。

（C）119.砌磚時，摔漿動作後接著動作是（A）砌頭（B）敲平（C）撥漿（D）刮漿。

（D）120.長距離的畫線作業，使用下列那種最適合？（A）捲尺（B）鋼尺（C）六折尺（D）墨斗。

121.(  C  ) 在砌磚工作中，砂漿鏝敷的第一個步驟為	  (A)  刮漿  (B)  砌頭  (C)  摔漿  (D)  撥漿。

122.(  D  ) 在砌磚工作中，砂漿鏝敷的第二個步驟為	  (A)  刮漿  (B)  砌頭  (C)  摔漿  (D)  撥漿。

123.(  A  ) 在砌磚工作中，砂漿鏝敷的第三個步驟為	  (A)  刮漿  (B)  砌頭  (C)  摔漿  (D)  撥漿。

1244.(  B  ) 在砌磚工作中，砂漿鏝敷的第四個步驟為	  (A)  刮漿  (B)  砌頭  (C)  摔漿  (D)  撥漿。

1255.(  C  ) 在砌磚工作中，磚塊疊放的第一個步驟為	  (A)  推擠  (B)  刮縫  (C)  置磚  (D)  敲平。

126.(  A  ) 在砌磚工作中，磚塊疊放的第二個步驟為	  (A)  推擠  (B)  刮縫  (C)  置磚  (D)  敲平。

127.(  D  ) 在砌磚工作中，磚塊疊放的第三個步驟為	  (A)  推擠  (B)  刮縫  (C)  置磚  (D)

128.(  C  ) 何種磚牆必須勾縫	  (A)  內牆  (B)  擋土牆  (C)  清水磚牆  (D)  外牆。

129.(  C  ) 砌磚摔漿的工具是以	  (A)  方鏟  (B)  磚鏟  (C)  桃形鏝刀  (D)  水杓  最好。

130.(  B  ) 使用鏝刀每次收工時應	  (A)  刮磨乾淨  (B)  水洗乾淨  (C)  油拭乾淨  (D)  水洗乾淨後再抹防銹油。

131.(  B  ) 右圖的砌磚工具是	  (A)  菱形鏝刀  (B)  桃形鏝刀  (C)  粉刷鏝刀  (D)  磚縫。

132.(  A  ) 握持桃形鏝刀時應以那只手指壓於刀柄之首端？	  (A)  大拇指  (B)  食指  (C)  無名指  (D)  中指。

133.(  C  ) 砌磚前至少應於何時將磚塊浸水較為適宜？	  (A)  隨浸隨砌  (B)  前三天浸  (C)  前一天浸  (D)  前４小時浸。

134.(  C  ) 砂漿舖妥後一般以左手持磚推擠至距已砌妥之磚塊	  (A)  約３公分  (B)  約２公分  (C)  約１公分  (D)  密接 處為之。

135.(  B  ) 磚塊疊放時相連二皮之磚縫	  (A)  上下一致  (B)  上下錯開  (C)  任意放置  (D)  以上皆非。

136.(  A  ) 砌磚時磚塊浸水程度為	  (A)  面乾內飽和  (B)  面濕即可  (C)  面乾內乾  (D)  面濕內飽和。

137.(  D  ) 渾水磚砌疊完成後，所有磚縫應  (A)  挖縫  (B)  勾縫  (C)  保持現狀  (D)  以水泥砂漿填平。

138. （D）砌磚時，受擠壓溢出牆面的砂漿，以鏝刀刃邊刮除之動作稱為（A）挑漿（B）撥漿（C）擠壓（D）刮漿。

139.(  C  ) 砌磚時，摔漿動作後接著做	  (A)  砌頭  (B)  敲平  (C)  撥漿  (D)  刮漿。

140.(  C  ) 在砌妥的磚之尾端，敷以水泥砂漿，以便與另一磚頭聯結使豎縫滿漿之動作稱	  (A)  刮漿  (B)  推擠  (C)  砌頭  (D)  敲平。

141.(  B  ) 砌磚放置後應作	  (A)  敲平  (B)  推擠  (C)  刮漿  (D)  砌頭  動作。

142.(  B  ) 砌磚時利用鏝刀翻轉使砂漿翻敷在磚面上之動作稱為	  (A)  翻漿  (B)  摔漿  (C)  撥漿  (D)  敷漿。

143.(  D  ) 磚縫留設之寬度，以那種尺度為宜？	  (A)  １分  (B)  １寸  (C)  １吋  (D)  １公分。

144.(  A  ) 在砌磚舖鏝砂漿過程中，將已舖鏝之水泥砂漿，用鏝刀尖使其成波浪狀之動作，稱為	  (A)  撥漿  (B)  摔漿  (C)  刮漿  (D)  挑漿。

145.(  C  ) 砌磚時發現水泥砂漿的含水量過低，則應將已舖鏝之砂漿	  (A)  適度加水濕潤  (B)  廢棄不再使用  (C)  刮起重新拌和再使用  (D)  上面再舖鏝一層含水量較多之砂漿。

146.(  B  ) 下列何者不是砌磚時舖鏝水泥砂漿的動作？	  (A)  撥漿  (B)  挑漿  (C)  摔漿  (D)  刮漿。

147.(  C  ) 磚塊疊放之先後順序為	  (A)  置磚→敲平→刮縫→推擠  (B)  置磚→敲平→推擠→刮縫  (C)  置磚→推擠→敲平→刮縫  (D)  置磚→推擠→刮縫→敲平。

148.(  B  ) 砂漿鏝敷之先後順序為	  (A)  摔漿→砌頭→撥漿→刮漿  (B)  摔漿→撥漿→刮漿→砌頭  (C)  摔漿→刮漿→砌頭→撥漿  (D)  摔漿→撥漿→砌頭→刮漿。

149.(  C  ) 若一塊紅磚斷裂成兩半時，則此磚塊應	  (A)  拋棄不用  (B)  直接拼合使用  (C)  斷裂面修整後，適時單塊使用  (D)  兩斷裂面先以水泥砂漿接合後，即行使用。

150.(  C  ) 磚鎚是屬於	  (A)  計量工具  (B)  定線工具  (C)  切磚工具  (D)  拌漿工具。

國中技藝班技藝競賽「職業安全衛生」題庫（25題）

01. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於機械之原動機、轉軸、齒輪、傳動輪、傳動帶等有危害勞工之虞之部分，為防止機械夾捲危害，應設下列何種安全裝置？①漏電斷路器②護罩、護圍③雙手操作式安全裝置④防滑舌片。

02. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於在高度至少幾公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具？①0.5②1③1.5④2。

03. (3) 從事屋頂修繕作業時，應有何種作業主管在場執行主管業務？①施工架組配②擋土支撐組配③屋頂④模板支撐。

04. (2) 起重機具吊掛作業時應注意事項，以下何者為非？①指派專人負責指揮作業②超過額定荷重時應試吊③已扭結者之吊掛鋼索不得作為吊掛用具④吊索不得有顯著變形或腐蝕者。

05. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，雇主對於機械、設備，應實施定期檢查。但發現有腐蝕、劣化、損傷或堪用性之虞，應實施下列何者，並縮短其檢查期限？①健康檢查②作業環境測定③安全評估④職業災害調查。

06. (2) 下列何者非屬一般機械操作時為遠離危險所採用之措施？①自動進退料②減少動作項目③使用夾具或手工具④遠端操控。

07. (3) 下列何者非屬於機械災害發生原因？①安全防護設計不良②操作程序錯誤③包住長髮、束緊袖口、取下圍巾領帶④安裝、保養或調整不當。

08. (4) 對於墜落危險之預防措施，下列敘述何者正確？①在外牆施工架等高處作業應盡量使用繫腰式安全帶②安全帶應確實配掛在低於足下之堅固點③高度2m 以上之開口緣處應圍起警示帶④應戴安全帽並繫妥頤帶。

09. (1) 下列何者非屬危險物儲存場所應採取之火災爆炸預防措施？①使用工業用電風扇②裝設可燃性氣體偵測裝置③使用防爆電氣設備④標示「嚴禁煙火」。

10. (1) 發生重大職業災害時，除必要之急救、搶救外，雇主非經那個單位許可，不得移動或破壞現場？①司法機關或勞動檢查機構②工程主辦單位③監造單位④職業安全衛生人員。

11. (2) 在地下室油漆作業時，較易引起何種危害？①被撞②缺氧或火災③溺斃④感電。

12. (3) 於營造工地潮濕場所中使用電動機具，為防止感電危害，應於該電路設置何種安全裝置？①閉關箱②自動電擊防止裝置③高感度高速型漏電斷路器④高容量保險絲。

13. (1) 設計機械時若忽略人體工學的原則，將使得機械和人體特性和能力配合錯誤，而導致下列何項人體工學性危害？①骨骼肌肉不良影響②幻聽或幻覺③視力減弱④腦神經衰弱。

14. (3) 為防止勞工感電，下列何者為非？①使用防水插頭②避免不當延長接線③設備有接地即可免裝漏電斷路器④電線架高或加以防護。

15. (3) 電氣設備接地之目的為何？①防止電弧產生②防止短路發生③防止人員感電④防止電阻增加。

16. (3) 使用鑽孔機時，不應使用下列何護具？①耳塞②防塵口罩③手套④護目鏡。

17. (3) 汽車修護時，若廢機油引起火災，最不應以下列何者滅火？①厚棉被②砂土③水④乾粉滅火器。

18. (1) 安全帽承受巨大外力衝擊後，雖外觀良好，應採下列何種處理方式？①廢棄②繼續使用③送修④油漆保護。

19. (3) 下列有關工作場所安全衛生之敘述何者有誤？①對於勞工從事其身體或衣著有被污染之虞之特殊作業時，應置備該勞工洗眼、洗澡、漱口、更衣、洗濯等設備②事業單位應備置足夠急救藥品及器材③事業單位應備置足夠的零食自動販賣機④勞工應定期接受健康檢查。

20. (2) 勞工若面臨長期工作負荷壓力及工作疲勞累積，沒有獲得適當休息及充足睡眠，便可能影響體能及精神狀態，甚而較易促發下列何種疾病？①皮膚癌②腦心血管疾病③多發性神經病變④肺水腫。

21. (3) 「感覺心力交瘁，感覺挫折，而且上班時都很難熬」此現象與下列何者較不相關？①可能已經快被工作累垮了②工作相關過勞程度可能嚴重③工作相關過勞程度輕微④可能需要尋找專業人員諮詢。

22. (3) 長時間電腦終端機作業較不易產生下列何狀況？①眼睛乾澀②頸肩部僵硬不適③體溫、心跳和血壓之變化幅度比較大④腕道症候群。

23. (4) 下列何種環境較不會產生一氧化碳？①於裝有瓦斯熱水器之密閉浴室中洗熱水澡②於通風不良處燃燒垃圾③煉鋼高爐旁④噴漆作業。

24. (3) 以下何者不是發生電氣火災的主要原因？①電器接點短路②電氣火花電弧③電纜線置於地上④漏電火災。

25. (1) 於拆除建築物或構造物時，為確保作業安全，下列何者有誤？①拆除順序應由下而上逐步拆除②不得同時在不同高度之位置從事拆除③有飛落、震落之物件，優先拆除④拆除進行中予以灑水，避免塵土飛揚。

國中技藝班技藝競賽「職業安全衛生」題庫（25題）

01. (2) 下列何者應適用個人資料保護法之規定？①自然人為單純個人活動目的，而將其個人照片或電話，於社群網站FACEBOOK 分享予其他友人等利用行為②與公司往來客戶資料庫之個人資料③將家人或朋友的電話號碼抄寫整理成電話本或輸入至手機通訊錄④自然人基於保障其自身或居家權益之個人或家庭活動目的，而公布大樓或宿舍監視錄影器中涉及個人資料畫面之行為。

02. (2) 下列關於個人資料保護法的敘述，下列敘述何者不正確？①不管是否使用電腦處理的個人資料，都受個人資料保護法保護②公務機關依法執行公權力，不受個人資料保護法規範③身分證字號、婚姻、指紋都是個人資料④我的病歷資料雖然是由醫生所撰寫，但也屬於是我的個人資料範圍。

03. (3) 某室內設計師接受業主委託進行室內設計並施工，但由於在施工過程中雙方出現爭議，因此決定由業主支付設計圖設計費以及部分工程款後解約，但雙方並沒有針對著作財產權的歸屬進行約定，請問該名業主若希望另行僱工按原設計圖完成工程，請問下列敘述何者正確？①由於設計師為著作人，並享有著作財產權，因此業主必須取得設計師授權才得以施工②雖然設計師為著作人，但著作財產權屬於業主，因此業主可以逕行施工③雖然設計師為著作人，並享有著作財產權，但業主為出資人，仍可以依據該設計圖施工④由於雙方未約定著作財產權歸屬，因此在重新約定前，業主不得進行施工。

04. (3) 下列何者行為，不違反著作權法？①將整本書籍分多次影印成冊②因工作需要，錄影重製MLB 世界大賽現場4直播，回家再看③利用自己的新點子、新概念設計文宣④咖啡廳、服飾店播放音樂，雖未經授權，但仍屬合理使用。

05. (3) 某離職同事請求在職員工將離職前所製作之某份文件傳送給他，請問下列回應方式何者正確？①由於該項文件係由該離職員工製作，因此可以傳送文件②若其目的僅為保留檔案備份，便可以傳送文件③可能構成對於營業秘密之侵害，應予拒絕並請他直接向公司提出請求④視彼此交情決定是否傳送文件。

06. (2) 如果你是業務員，公司主管希望你要擴大業績，向某A 公司推銷，你的親友剛好是某A 公司的採購人員，你應該①給親友壓力，請他幫忙採購，最後共同平分紅利②向主管報備，應該不要參與自己公司與某A 公司的

採購過程③躲起來，不要接此案件④表面上表示不參與，但是暗中幫忙。

07. (3) 公司發給每人一台平板電腦，從買來到現在，業務上都很少使用，為了讓它有效的利用，所以將它拿回家給親人使用，這樣的行為是①可以的，因為不用白不用②可以的，因為反正放在那裡不用它，是浪費資源③不

可以的，因為這是公司的財產，不能私用④不可以的，因為使用年限未到，如果年限到便可以拿回家。

08. (4) 在執行業務的過程中，對於雇主或客戶之不當指示或要求，下列處理方式何者適當？①即使有損公共利益，但只要損害程度不高，仍可同意②勉予同意③基於升遷或業績考量只能照辦④予以拒絕或勸導。

09. (3) 某公司員工執行職務時，應具備下列哪一項觀念？①基於對職務倫理的尊重，雇主的指示即使不當，也要盡力做好②當雇主的利益與公共利益相衝突時，即使違反法令也要以雇主利益優先③若懷疑有違反公共利益之不法情事，應向權責機關檢舉④舉報不法可能導致工作不保，應三思而後行。

10. (4) 下列何者符合專業人員的職業道德？①未經雇主同意，於上班時間從事私人事務②利用雇主的機具設備私自接單生產③未經顧客同意，任意散布或利用顧客資料④盡力維護雇主及客戶的權益。

11. (3) 曉華的公司上班的打卡時間為8:00，會有10 分鐘的緩衝時間，如果超過10 分鐘就算遲到，所以，曉華應該①只要上班時間開始的10 分鐘內到便可，無須8:00 到②只要在8:10 分到就可以了，不要太早到③應該提早或準時8:00 到公司④只要有來上班就好，遲到就算了，無所謂。

12. (3) 身為專業技術工作人士，應以何種認知及態度服務客戶？①若客戶不瞭解，就盡量減少成本支出，抬高報價②遇到維修問題，盡量拖過保固期③主動告知可能碰到問題及預防方法④隨著個人心情來提供服務的內容及品質。

13. (1) 工業安全與衛生的基本目標是①維護工作者的安全與健康，避免意外事故發生②維護公司的利益，避免公司財務損失③維護生產線正常運作，確保產能充裕④維護企業形象，避免品質不良。

14. (2) 安全衛生檢查的目的主要在①協助廠商提高生產效率②消除不安全的環境及糾正不安全的作業方式③防止設備損壞及偷竊事件發生④提升產品及服務品質。

15. (2) 下列有關防止電氣火災的敘述，何者不正確？①電氣不用時，應切斷電源②電器使用當中，臨時有事可以暫時離開③發生電氣火災應先關閉電源，再使用不導電的滅火器材滅火④易燃物質不得堆積於電路開關附近。

16. (1) 對於維護工作環境的整潔與安全，較為正確的作法是①選擇適當的機具及正確方法減少公害的發生②選擇低成本快速方法完成工作③將工作環境的整潔及安全只交付給安全管理人員負責④以達成工作任務優先，公共安全可以暫不考量。

17. (4) 為減少施工造成公害，下列的作法何者不適當？①施工場所設置警告標示及護欄②施工完成後，儘速將工作場所妥善復原③施工之前檢視機具設備是否正常④施工當中可以任意丟棄廢棄物，以方便工程進行。

18. (3) 完成工作之後所產生的有害之廢水或溶液，我們應該①應該直接倒到水溝中即可②應該先以專業技術處理一下，再倒入水溝中③應該先集中起來，再由有專業處理的業者回收處理④應該不用理它，大自然便會自行分解循環。

19. (3) 對於工作使用的機具，應該如何保養才最適當①不需要每天保養，只要定時保養即可②不用保養，反正壞了，換掉就好③隨時注意清潔，每天最後結束時，都將機具做好保養④保養只要交給保養公司就好，他們很專業。

20. (3) 當發現工作同仁之施工方法及作業環境有潛在危險時，正確作法是①睜一隻眼，閉一隻眼，當作與自己無關②因尚未造成傷害，故可以不必加以理會③立即主動加以提醒及勸阻④礙於同事情誼，不便加以糾正。

21. (2) 每日工作結束之後，應該將所有的工具歸位，並將環境清潔乾淨，是為什麼？①避免被公司罰錢②讓下一位使用者，能夠更方便找得工具，也有舒適環境工作③可以提前早點休息，將時間用來打掃，消耗時間④公司有比賽，可以拿到獎金。

22. (3) 公司與工廠需要定期舉辦工安講習與專業教育訓練，其目的是要做什麼？①應付政府機關的稽查②消耗經費③保護員工安全，讓員工能夠防範未然④讓大家有相聚時間，彼此相互認識。

23. (4) 下列哪一種工作態度並不足取？①在公司規定上班時間之前，就完成上工的一切準備動作②工作時注重細節，以追求最高的工作品質為目標③在工作時喜歡團隊合作，與其他同仁充分人際互動④在公司內使用E-mail 時，任意發送與工作無關的訊息給同仁。

24. (1) 下列有關技術士證照及證書的使用原則之敘述，何者不正確？①為了賺取外快，可以將個人技術證照借予他人②專業證書取得不易，不應租予他人營業使用③取得技術士證照或專業證書後，仍需繼續積極吸收專業知識④個人專業技術士證照或證書，只能用於符合特定專業領域及執業用途。

25. (4) 在公司內部行使商務禮儀的過程，主要以參與者在公司中的①年齡②性別③社會地位④職位 來訂定順序。